Urządzenia pomiarowe dla Stacji Kontroli Pojazdów i serwisów samochodowych.

- Przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła typ AMX-710

Dane techniczne:

- Wymiary

- Oświetlacz 200x120x115 mm

- Odbiornik Ø 40x30 mm

- Panel sterujący 80x170x35 mm

- Zasilacz 100x65x55 mm

- Temperatura pracy 0 – 50 oC

- Napięcie zasilania

- sieciowe 230 V/50Hz z zasilaczem 12V/Aa DC akumulator min 10V, max 16V

- Pobór mocy

- 1A źródło światła włączone

- 120 mA źródło światła wyłączone

- Maksymalny błąd pomiarowy przepuszczalności ±2%

- Zasilanie z instalacji pojazdu poprzez przewód 12V DC TAK

### Urządzenie w trakcie certyfikacji ITS

Cena netto: 2900,00 PLN

2. Czytnik informacji diagnostycznych do układów OBDII/EOBD typ AMX-550

Dane techniczne:

- Wymiary

- 240x130x35 mm

- Temperatura pracy

- 0 – 50 oC

- Napięcie zasilania

- 12V wewnętrzny akumulator

- Pobór mocy

- 180 mA bez podświetlenia wyświetlacza

- 220 mA z podświetleniem wyświetlacza

- 400-500mA podczas ładowania ogniw NiCd

- Czas ładowania

- ok. 1,5 h

- Badane protokoły transmisji

- ISO 9141

- ISO 14230 /Keyword-2000/

- SAE J1850/PWM/

- SAE J850/VPW/

- ISO 15765 /magistrala CAN/

Urządzenie posiada certyfikat ITS

##### Już w sprzedaży

Cena netto: 4200,00 PLN

3. Alarmowy czujnik propan butan CG-SKP p-b

Dane techniczne:

- Zasilanie: AC 220V/50Hz lub 24V (na zamówienie)

- Moc: 2,97VA

- Typ sensora: półprzewodnikowy AF 23 /JAPAN/

- Zasada pomiaru: spalanie katalityczne

- Zakres stosowania: Propan Butan

Charakterystyka przyrządu wyskalowana jest na propan butan

- Stężenie alarmowe: ok. 10% DGW

- Sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED

- Sygnalizacja alarmowa: buczek i czerwona dioda LED

- Czas wstępnego testowania: ok. 15 sekund

- Temperatura otoczenia: od 0 0C do +50 0C

- Wilgotność powietrza: do 80%

- Wymiary zewnętrzne: 150 x 110 x 40 mm

- Ciężar: 0,70 kg

# Cena netto: 590,00 PLN

4. Alarmowy czujnik metanu CG-SKP/M

Dane techniczne:

- Zasilanie: AC 220V/50Hz lub 24V (na zamówienie)

- Moc: 2,97VA

- Typ sensora: TGS 2611

- Zasada pomiaru: spalanie katalityczne

- Zakres stosowania: METAN

Charakterystyka przyrządu wyskalowana jest na METAN

## Stężenie alarmowe: ok. 10% DGW

- Sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED

- Sygnalizacja alarmowa: buczek i czerwona dioda LED

- Czas wstępnego testowania: ok. 15 sekund

- Temperatura otoczenia: od 0 0C do +50 0C

- Wilgotność powietrza: do 80%

- Wymiary zewnętrzne: 150 x 110 x 40 mm

- Ciężar: 0,70 kg

Cena netto: 590,00 PLN

Urządzenia wysyłane są za pośrednictwem firmy Szybka Paczka.

Płatność za pobraniem lub przedpłata na konto na podstawie faktury PROFORMA.

Kontakt:

SUNRISE PHU

GRZEGORZ KRZEMIENIECKI

#### UL. A. Sacharowa 21/31

92-524 ŁÓDŹ

tel. 0602 71 06 88

tel./fax. 0-42 673 48 14

e-mail: biuro@sunrise-phu.pl

O prawie do cen decyduje data złożenia zamówienia.